## Slide 1: DEM(Discrete Element Method)

## Slide 2: DEM?
한국어로 해석하면 이산 요소법.
아주 작은 시간단위(Unreal에서의 deltaTime)로 Particle들의 움직임을 표현하는 방식을 의미함(눈 시뮬레이션도 DEM의 일종)

## Slide 3: DEM 충돌 모델
Spring force, Tangential force, dashpot force적용

## Slide 4: Spring force
Particle이 겹친 길이인 (p1.radius + p2.radius – |p2.position-p1.position|)
값이 양수일때 겹친 길이를 줄이기 위해 작용하는 힘(수직방향으로 밀려남)
Spring force

## Slide 5: Tangential force(접선력)
Particle이 충돌체와 부딪혔을때 접선 방향으로 작용하는 힘,
이 힘에 의해 충돌체와 충돌했을때 원둘레로 밀려나는 작용을 함. Tangential force의 방향은 원의 접선 방향이며, 크기는 (상대속도- (dot(상대속도,normal) * normal))이다.
상대속도
접선력
Normal

## Slide 6: Dashpot force
상대속도
접선력
Normal
Dashpot Force
Tangential Force, Spring Force만 주었을 때 문제점: 접선력의 영향으로 구체간의 충돌이 약간 어색함 (속도가 빠르다면, 접선방향으로 그냥 날라가게 됨)
해결책:Dashpot force항을 추가해서 마찰을 추가해주는 느낌
Dashpot force의 방향은 상대속도 방향이고 크기도 상대속도에 비례함
상대속도에 좀더 가중치를 두어서 좀더 원에 붙어있게 하는 힘이라 할 수 있음

## Slide 7: 현재 구현에서의 문제점(5월3일기준)
현재 구현에서는 모든 collider와 모든 particle을 비교해서 두 구체간에 겹치는 부분이 있을 시 spring force, tangential force, dash pot force를 주어서 충돌을 구현하는 것임
하지만 현재 실행을 해보면, 눈 구체가 collider를 뚫고 들어감
->이는 spring force가 중력보다 약해서 생기는 이슈라고 판단중
-> 해결 아이디어: 눈 particle과 collider가 접하면서 생기는 수직항력(mg X cos세타)을 spring force에 더해보면 뭔가 달라지지 않을까 예상중